## Slide 1
多功能蓝牙手套
Mutifunctional Bluetooth gloves

## Slide 2
多功能蓝牙手套
你是否觉得ppt翻页笔的功能过于单一？
你是否厌倦了传统鼠标的使用体验？
你是否想要一款数据手套来代替鼠标、键盘的大部分操作？
轻巧便捷：整体质量不足50g；
可充电锂电池供电，可续航3小时左右
用户友好：自主编写上位机, 删除手势、修改手势、
录制手势均可在上位机上操作
功能强大：鼠标键盘上的大部分操作均可以通过手套完成
实时动捕：基于unity3D搭建场景，实现手部实时动捕，
未来（或许）可应用于VR游戏

## Slide 3
硬件部分
软件部分
功能简介
开发过程
反思&展望
。
目录
1. 硬件组成
2. 自制弯曲度传感器
3. pcb画板、焊板
4. 外壳3D打印
1. 主程序框架
2. 核心算法
3. 其他算法
4. unity3D程序
5. Qt上位机程序
1. 蓝牙键鼠
2.手势自定义
3. 实时动捕
1. 手势识别算法优化
2. pcb板尺寸优化
3. 应用于VR游戏
、3D绘画

## Slide 4
PART
1
功能简介

## Slide 5
功能简介
蓝牙键鼠
默认手势：
动态手势
静态手势
食指弯曲：鼠标左键点击
中指弯曲：鼠标右键点击
无名指弯曲：滚轮点击
食指顺时针转
食指逆时针转
食指打勾
二指打勾
......
手势分类
OK手势
大拇指手势
目前库中录入的键盘功能：

## Slide 6
功能简介
2.手势自定义
通过我们自主编写的上位机，我们可以录入一些较为简单的手势，为它添加想要的功能

## Slide 7
功能简介
3.实时动捕

## Slide 8
PART
2
硬件部分

## Slide 9
硬件组成
1. 自制pcb主板(带屏幕)，尺寸仅有5.2cm x 2.2cm
2. 一个扩展pcb板，用于连接弯曲度传感器
3. 五个弯曲度传感器，其中一个为自制
4. 400mAh可充电锂电池，附带一个充电usb接口
5. 一个拨动开关
6. 3D打印外壳

## Slide 10
自制弯曲度传感器
弯曲度传感器实际上是一个高精度的薄片电阻，电阻弯曲后阻值发生变化；
根据这个原理，我们使用塑料片、白纸、铅笔芯、电线自制了一个简易的弯曲度传感器，基本可以满足手势识别的需求。

## Slide 11
PCB画板、焊板
PCB初版：
体积太大，集成度低

## Slide 12
PCB画板、焊板
PCB终版：

## Slide 13
PCB画板、焊板
1. 采用板载天线，可以连接蓝牙、WiFi
2. esp32主控芯片、cp2102烧录芯片、lp2992稳压器、2108A芯片
3. 40MHz晶振、4MB SPI flash
4.一个mpu6050芯片
5.一个oled屏幕

## Slide 14
外壳3D打印

## Slide 15
PART
3
软件部分

## Slide 16
主程序框架
三层状态机
第一层：
键鼠模式
录制模式
动捕模式
第二层：
unbend(手指均伸直)
bend2(食指弯曲)
bend3(中指弯曲)
......
before_record(录制前)
record_dong(录静态)
record_jing(录动态)
finish_record(录制完)
serial_setting(串口设置)
start_capture(开始捕捉)
第三层：
not_record(未录制)
start_record(开始记录)
not_record(未录制)
start_record(开始记录)
蓝牙手套，启动！
mpu初始化，连接蓝牙
传感器获取5个手指弯曲度，mpu获取三轴角度，储存在8个数组里，每20ms刷新一次
计算8个数组与库中已储存手势的相似度，超过一定阈值（如0.96）时认为相似，执行该手势对应的功能

## Slide 17
核心算法
1.卡尔曼滤波器：
滤波效果演示：

## Slide 18
核心算法
2.手势识别算法：
一般思路：
直接计算波形相似度
DTW(动态时间规整)
优点：考虑了纵坐标的拉伸变化，可 以识别不同幅度的手势
缺点：手势速度变化时无法识别
优点：考虑了时间尺度的拉伸，可以识别不同速度的手势
缺点：手势幅度变化时准确率会下降

## Slide 19
核心算法
2.我们的算法：
第一步
第二步
对波形在时间尺度上拉伸
与库中储存波形计算相关系数
传感器接受数据，长度为10
时间尺度上进行拉伸
库中储存的波形
对比
拉伸

## Slide 20
核心算法
2.我们的算法：
第一步
第二步
对波形在时间尺度上拉伸
计算相关系数
实际代码中，我们将长度为10~15的数组全部拉伸为16，分别计算相似度，大大提高了手势识别准确度
改良后的算法将两者的优点结合起来，同时手势识别的速度范围便于调节

## Slide 21
其他算法&功能
1. 多线程执行程序：
将蓝牙串口通信、oled绘制等函数在新线程中执行，大大缩短主程序执行时间，700行主程序循环一次仅需4毫秒左右
2. SPIFFS文件系统
实现上位机修改后的数据永久储存在开发板上，避免了反复烧录的麻烦

## Slide 22
Qt上位机编写
基于Qt creator 编写功能完备的上位机程序，用于手势管理、模式选择；
同时将动捕模式的unity3D程序嵌入其中，点击按钮即可开启动捕模式
具体功能：
1.蓝牙串口设置
2.手势功能修改
3.手势删除
4.手势自定义
（录制手势）
5.切换到动捕模式
修改手势界面

## Slide 23
Qt上位机编写
录制手势界面
删除手势界面

## Slide 24
unity3D程序编写
使用手部素材搭建手部模型，实现实时动作捕捉（当然精度不高）
使用蓝牙串口库接受主板发送的数据，每20ms更新一次手势数据，延迟较小

## Slide 25
PART
4
开发过程

## Slide 26
开发过程
7.15~7.18：
选题、确定方向
7.19~7.22
实现mpu控制鼠标
7.23~7.27
pcb打板(第一版)
7.28~8.3
主程序框架编写
8.4~8.6
pcb打板(第二版)
8.7
自制弯曲度传感器
8.14~8.15
pcb焊接、测试成功
8.16~8.21
qt上位机编写
8.22~8.25
unity3D部分代码编写
8.26~9.1
手势识别算法完成
9.2
外壳3D建模
9.8
硬件组装完成
9.9~9.11
调试、改进

## Slide 27
PART
5
反思&展望

## Slide 28
反思&展望
1.mpu6050芯片精度不足，存在零点漂移问题，后续考虑用mpu9250优化
2.自制弯曲度传感器精度不足，后续考虑改进制作方法
3.手势识别算法仍需改进，后续考虑使用朴素贝叶斯分类器
4.电池续航不足，后续考虑使用更大容量电池
5.手套舒适度不够，后续考虑改进传感器的固定方式
6.pcb集成度可以进一步提高，尺寸可以进一步缩小
7.使用多个mpu进行姿态解算，提高手指自由度，或许可以应用于VR游戏、3D绘画

## Slide 29
谢谢！
TSINGHUA UNIVERSITY